# Υγρού τύπου, εκτόνωσης FU/Z

# (Liquid-type Detonation Flame Arrester)

# Χρήση

Τοποθετείται στην άκρη της σωλήνωσης γέμισης δεξαμενής (εντός της δεξαμενής). Χρησιμεύει για την αποφυγή μεταβίβασης  της φλόγας στην δεξαμενή. Παρέχει προστασία σε περιπτώσεις «εκτόνωσης» (Stable Detonation).

H κατασκευή είναι καθ’ όλα σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12874, και το εργοστάσιο κατασκευής διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001.

FU/Z

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2, IIA / IIB3 / IIC |
| --- | --- |
| Υλικό κατασκευής | Carbon Steel / Stainless Steel |
| Υλικό κατασκευής Φίλτρου | Stainless steel |
| MESG | 0,50mm |
| Flange Connections | Διατίθεται: DIN 25 / 1” έως DIN 250 / 10” Σε διάφορες διαστάσεις. |