# Bαλβίδα ανακούφισης VD/TS

# (Explosionproof Pressure & Vacuum relief valve)

# Χρήση

Τοποθετείται σε δεξαμενές, που το περιεχόμενο δημιουργεί εύλεκτα αέρια, για σκοπούς εξαερισμού.

Χρησιμεύει για να προστατεύει το εύλεκτο μείγμα από εξωτερικές ατμοσφαιρικές εκκενώσεις ή άλλες πηγές σπινθήρα.

Τιμές λειτουργίας : Πίεσης mbar          3,5 – 50,0

Υποπίεσης mbar    2,0 – 35,0

Η ρύθμιση γίνεται στο εργοστάσιο.

H κατασκευή είναι καθ’ όλα σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12874, και το εργοστάσιο κατασκευής διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001.

VD/TS

| Καταλληλότης | Ζώνη 1 & 2, IIA |
| --- | --- |
| Υλικό κατασκευής | Cast Iron / Cast carbon steel Cast Stainless Steel |
| Υλικό κατασκευής Φίλτρου | Stainless steel |
| MESG | 0,65mm |
| Flange Connections | Διατίθεται: DIN50 / 2” - DIN300/12” Σε διάφορες διαστάσεις. |